TECHNOMAX ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ DMC Combi

Οδηγίες προγραμματισμού μηχανικού κωδικού (ΡΟΛΟΙ)

1.ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ : Αυτά τα χρηματοκιβώτια είναι προγραμματισμένα από το εργοστάσιο με τον κωδικό 20 – 40 – 60

Α) Ξεκινώντας από οποιοδήποτε αριθμό κάνουμε ΤΡΕΙΣ περιστροφές προς τα αριστερά και στην τέταρτη περιστροφή ευθυγραμμίζουμε το καντράν στον αριθμό 20.

Β) Ξεκινώντας  από τον αριθμό 20 κάνουμε ΔΥΟ περιστροφές προς τα δεξιά και στην τρίτη περιστροφή ευθυγραμμίζουμε το καντράν στον αριθμό 40.

Γ)  Ξεκινώντας από τον αριθμό 40 κάνουμε ΜΙΑ περιστροφή προς τα αριστερά και στην επόμενη περιστροφή σταματάμε  στον αριθμό 60.

Δ) Γυριστέ το καντράν αργά προς τα δεξιά ώσπου να σταματήσει.

2.ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ : Γυριστέ το καντράν τουλάχιστον ΤΕΣΣΕΡΙΣ πλήρεις περιστροφές.

3.ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:

Α) Σχηματίστε στο καντράν τον κωδικό του συνδυασμού

Β) Εισάγετε το κλειδί αλλαγής συνδυασμού στην υποδοχή στο πίσω μέρος της πόρτας στη θέση 1 (ΙΝ). Εάν το κλειδί δεν έχει εισαχθεί ομαλά τότε δεν είναι δυνατή η αλλαγή συνδυασμού και πρέπει να σχηματίσετε στο καντραν και πάλι τον κωδικό.

Γ) Γυριστέ το κλειδί από την θέση  1 (ΙΝ) στην θέση 2 (changing area) . Εάν το κλειδί δεν γυρίζει τότε δεν έχει εισαχθεί σωστά .

Δ) Με πολλή προσοχή και μεγάλη ακρίβεια σχηματίστε το νέο κωδικό .

( Προσοχή για το τρίτο διψήφιο νούμερο του κωδικού μην χρησιμοποιείται τους κόκκινους αριθμούς )

Ε) Γυριστέ το κλειδί από την θέση 2 (changing area) στη θέση 3 (out).

Ζ) Απομακρύνεται το κλειδί και θα αρχίσει να ισχύει ο νέος κωδικός .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν κλείσετε την πόρτα δοκιμάστε αρκετές φορές τον νέο κωδικό .

Εάν σημειωθεί κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή του νέου κωδικού η κλειδαριά δεν μπορεί να ανοίξει και χρειάζεται να μηδενιστεί τελείως το σύστημα  του χρηματοκιβωτίου από οποιονδήποτε κωδικό.

4.ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ :

Α) Εισάγουμε  το κλειδί αλλαγής συνδυασμού στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας και πιέζουμε απαλά προς το εσωτερικό της κλειδαριάς.

Β) Περιστρέφουμε το καντραν προς τα αριστερά μέχρις ότου το κλειδί προχωρήσει προς το εσωτερικό περίπου πέντε χιλιοστά .

Γ) Περιστρέφουμε το καντραν προς τα δεξιά μέχρις ότου το κλειδί προχωρήσει δεύτερη φορά.

Δ) Περιστρέφουμε το καντραν προς τα αριστερά μέχρις ότου το κλειδί προχωρήσει τρίτη φορά.

Ε) Απομακρυνθούμε το κλειδί από την υποδοχή και το εισακούμε ξανά στην υποδοχή από την άλλη του πλευρά .

Ζ) Διαλέγουμε τον κωδικό τής αρεσκείας μάς .

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ !

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ. ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΤΟ SITE LOCKITNOW.GR ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ Η' ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ.